ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS / PROJETO BÁSICO

| Modalidade de Licitação PREGÃO PRESENCIAL | Número |
| --- | --- |

Prestação de serviços no fornecimento e instalação de condicionadores de ar tipo split com capacidade térmica total instalada de 65 TRs na Biblioteca da UESB no campus de Itapetinga/Ba, conforme especiificações:

1. EQUIPAMENTOS:

| LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | TIPO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MARCA MODELO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | SPLIT AMBIENTE HW 9.000 BTU´S | 1 UND | PERM. |  |  |  |
|  | 02 | SPLIT AMBIENTE HW 12.000 BTU´S | 2 UND | PERM. |  |  |  |
|  | 03 | SPLIT AMBIENTE HW 18.000 BTU´S | 4 UND | PERM. |  |  |  |
|  | 04 | SPLIT AMBIENTE CASSETE 36.000 BTU´S | 1 UND | PERM. |  |  |  |
|  | 05 | SPLIT AMBIENTE CASSETE 60.000 BTU´S | 8 UND | PERM. |  |  |  |
|  | 06 | SPLIT AMBIENTE PT 48.000 BTU´S | 2 UND | PERM. |  |  |  |
|  | 07 | SPLIT DUTADO 7,5 TR´s | 1 UND | PERM. |  |  |  |
|  | 08 | EXAUSTOR TIPO CENTRIFUGO VAZÃO DE AR EXAURIDA - 4.590 m3/h PRESSÃO ESTATICA – 25mm CA MOTOR - 2,0 CV (incluindo: projeto, rede de dutos, grelhas e difusores) | 1 UND | PERM. |  |  |  |
|  |  | Mão-de-obra | 01 UND | SERV. |  |  |  |
| VALOR TOTAL | R$ |  |
| Prazo de validade da proposta: 60 dias |  |  |

1.1 Todos os equipamentos deverão possuir sistema de renovação de ar

2. SERVIÇOS

2.1 Os serviços serão executados em total obediência às normas técnicas que regem a matéria, bem como em conformidade com a NBR-6401-ABNT, Portaria 3.253 do Ministério da Saúde do Governo do Brasil e recomendações dos fabricantes dos equipamentos.

2.2  NORMAS E CÓDIGOS

Serão observadas as Normas e Códigos de obras aplicáveis ao serviço em pauta, sendo que as aplicações da ABNT ( Associação Brasileira de Normas Técnicas) serão consideradas como elemento de base para quaisquer serviços ou fornecimento de materiais e equipamentos. Na falta desta, ou onde a mesma for omissa, serão consideradas as prescrições, indicações e normas das entidades abaixo relacionadas e demais entidades constantes desta especificação: NBR-6401- Norma de Ar Condicionado e Ventilação Mecânica da Associação Brasileira de Normas Técnicas ( ABNT ).

3. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

I-1. Local de entrega: O objeto licitado deverá ser entregue montado e testado no Município de Itapetinga, Estado da Bahia, no seguinte endereço: Biblioteca Setorial de Itapetinga situado à BR 415 (próximo ao trevo de entrada para a Cidade de Itapetinga-Ba), s/n.º campus universitário Juvino Oliveira - Itapetinga – Ba – CEP 45700-000.

I-2. A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.

I-3. A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.

I-4. Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos produtos cotados (manuais, catálogos, páginas da Internet etc.) que estejam impressos em idioma diverso no nacional deverão ser apresentados com tradução para o português.

I-5. Todas as características declaradas deverão ser descritas e ser comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da Internet, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos de todos os produtos ofertados. Somente serão exigidos catálogos para os itens identificados como “permanente”.

I-6. Para os bens que não constam tempo de garantia na sua especificação técnica a garantia e assistência técnica mínima aceitável são de 01 (um) ano, prestados no Estado da Bahia;

- PAGAMENTO

50% Na entrega dos equipamentos na obra

50% Na conclusão dos serviços, após atesto da Assessoria de Obras da UESB.