| 1 | 2 | CABO FLEXIVEL, baixa tensão, bitola 2,5 mm, na cor vermelha, 1 condutor, Anti-Chama BWF, com condutor de fio de cobre nu, tempera mole, isolado, cobertura e enchimento composto de termoplástico de Policloreto de Vinila (PVC) flexível, sem chumbo, temperatura normal do condutor de 70 graus c em serviço continuo, encordoamento classe 4, tensão de isolamento de ate 750 volts. Aprovado pelo Inmetro.Fabricação nacional. Embalagem: bobina com 100 m | 5 | PÇ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | CABO, FLEXIVEL, baixa tensão, bitola 4 mm, na cor amarela, 1 condutor, Anti-Chama BWF, com condutor de fio de cobre nu, tempera mole, isolado, cobertura e enchimento composto de termoplástico de Policloreto de Vinila (PVC) flexível, sem chumbo, temperatura normal do condutor de 70 graus c em serviço continuo, encordoamento classe 4 , tensão de isolamento de ate 750 volts. Aprovado pelo Inmetro. Fabricação nacional. Embalagem: bobina com 100 m | 5 | PÇ |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 | CABO FLEXIVEL, baixa tensão, bitola 6 mm, na cor marrom, 1 condutor, Anti-Chama BWF, com condutor de fio de cobre nu, tempera mole, isolado, cobertura e enchimento composto de termoplástico de Policloreto de Vinila (PVC) flexível, sem chumbo, temperatura normal do condutor de 70 graus c em serviço continuo, encordoamento classe 4 , tensão de isolamento de ate 750 volts. Aprovado pelo Inmetro. Fabricação nacional. Embalagem: bobina com 100 m | 5 | PÇ |  |  |  |  |  |
| 1 | 5 | DISJUNTOR UNIPOLAR, rele térmico fixo, corrente nominal de desarme 15 amperes, rearme manual por alavanca, capacidade de interrupção 5 ka, tensão nominal 220 volts.. | 20 | UNID |  |  |  |  |  |
| 1 | 6 | DISJUNTOR UNIPOLAR, rele térmico fixo, corrente nominal de desarme 25 amperes, rearme manual por alavanca, tensão nominal 220 volts. | 20 | UNID |  |  |  |  |  |
| 1 | 7 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR, 30 amperes, 220 volts. | 20 | UNID |  |  |  |  |  |
| 1 | 8 | DISJUNTOR TERMO MAGNÉTICO TRIPOLAR, 32 AMPERES, 220 volts PADRÃO NEMA. | 30 | UNID |  |  |  |  |  |
| 1 | 9 | CABO FLEXIVEL PARALELO de 2 x 2,5mm, com isolação de 750v. Formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 4. Isolação em PVC 70ºc (PVC/f). cor branca.Marca do fabricante impressa no produto. Embalagem: rolo com 100 metros. | 5 | PÇ |  |  |  |  |  |
| 1 | 10 | FITA, ISOLANTE, em PVC, anti-chama, cor preta, alta aderência, dimensões 19 mm x 20 m. embalagem em rolo, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | 30 | UNID |  |  |  |  |  |
| 1 | 11 | FITA ISOLANTE, uso geral, dimensão: 19mmx20m, embalagem contendo nome do fabricante data de fabricação de prazo de validade. | 30 | UNID |  |  |  |  |  |
| 1 | 12 | FIO FLEXIVEL, PARALELO, de 2 x 2,5mm, com isolação de 750v. Marca do fabricante impressa no produto. Embalagem: rolo com 100 metros. | 5 | PÇ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Lote |  |
| 2 | 13 | HASTE DE ATERRAMENTO, em cobre eletrolítico, alta camada, comprimento 1,20 m x 3/8 ", com conectores de fixação de fio. | 100 | UNID |  |  |  |  |  |
| 2 | 14 | INTERRUPTOR, elétrico, de sobrepor, uma tecla, sistema x, 10 amperes, com caixa, aprovado pelo Inmetro. Embalagem com dados de especificação do produto e marca do fabricante | 30 | UNID |  |  |  |  |  |
| 2 | 15 | LAMPADA FLUORESCENTE tubular, universal, comum, 20 watts, 220 volts, base bipino, para todo tipo de ambiente, durabilidade mínima de 6.000 horas, fabricação nacional. - aprovado pelo Inmetro.. | 200 | UNID |  |  |  |  |  |
| 2 | 16 | LAMPADA, incandescente, convencional, bulbo cristal claro, tipo pêra, com filamento de tungstênio, 40 watts, base e27, 220 volts. - material conforme aprovado pelo Inmetro. Embalagem contendo informações do produto e marca do fabricante. | 150 | UNID |  |  |  |  |  |
| 2 | 17 | LAMPADA, incandescente, convencional, bulbo cristal claro, tipo pêra, com filamento de tungstênio, 60 watts, base e27, 220 volts. - material conforme aprovado pelo Inmetro. Embalagem contendo informações do produto e marca do fabricante. | 150 | UNID |  |  |  |  |  |
| 2 | 18 | LAMPADA, incandescente, convencional, bulbo cristal claro, tipo pêra, com filamento de tungstênio, 100 watts, base e27, 220 volts. - aprovado pelo Inmetro embalagem com informações do produto e marca do fabricante. | 150 | UNID |  |  |  |  |  |
| 2 | 19 | LAMPADA MISTA de 160 watts, 220 volts, rosca e27. material. Aprovado pelo Inmetro. Embalagem com dados do produto e marca do fabricante. | 150 | UNID |  |  |  |  |  |
| 2 | 20 | PARAFUSO, cabeça tipo fenda, com bucha plástica s-6. | 500 | UNID |  |  |  |  |  |
| 2 | 21 | PARAFUSO, cabeça tipo fenda, auto-atarrachante, para bucha s-8. Embalagem: caixa com 100 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | 500 | UNID |  |  |  |  |  |
| 2 | 22 | PARAFUSO, cabeça tipo fenda, com bucha plástica s10. Embalagem: caixa com 100 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | 500 | UNID |  |  |  |  |  |
| 2 | 23 | REATOR eletrônico, partida instantânea, alto fator de potencia, para lâmpada fluorescente 2 x 40 watts, fator de potencia superior 0,98, 220 volts. Aprovado pelo Inmetro. | 50 | UNID |  |  |  |  |  |
| 2 | 24 | START, para lâmpada fluorescente, fs 2, com capacitor, 20 watts, 220 volts. Embalagem com 25 unidades, marca do fabricante, dados do produto, data de fabricação e prazo de validade. | 200 | UNID |  |  |  |  |  |
| 2 | 25 | START, para lâmpada fluorescente, com capacitor, 40 watts, 220 volts. Embalagem com 25 unidades, marca do fabricante, dados do produto, data de fabricação e prazo de validade. | 200 | UNID |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Lote |  |
| 3 | 26 | Anel de vedação, da parte inferior de vaso sanitário. Tamanho padrão | 30 | unid |  |  |  |  |  |
| 3 | 27 | Adaptador, uso sistema: água fria, soldável, em pvc, 32 mm, extremidades lisas, procedência nacional | 20 | unid |  |  |  |  |  |
| 3 | 28 | Adaptador, uso sistema: água fria, soldável, em pvc, 40 mm, extremidades lisas, procedência nacional | 20 | unid |  |  |  |  |  |
| 3 | 29 | Fita veda rosca, produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), dimensão 18 mm x 50 m. embalagem contendo informações do produto, marca do fabricante e prazo de validade. | 50 | unid |  |  |  |  |  |
| 3 | 30 | Cadeado de 30 mm, corpo em latão maciço, Corpo em latão maciço; Haste de aço cementada , tamanho média e cromada. Chaves duplas em latão niquelado. Dupla trava. Procedência Nacional | 50 | unid |  |  |  |  |  |
| 3 | 31 | Cadeado de 40mm, corpo em latão maciço, Corpo em latão maciço; Haste de aço cementada , tamanho média e cromada. Chaves duplas em latão niquelado. Dupla trava. Procedência Nacional | 50 | unid |  |  |  |  |  |
| 3 | 32 | Cadeado de 50mm, corpo em latão maciço, Corpo em latão maciço; Haste de aço cementada , tamanho média e cromada. Chaves duplas em latão niquelado. Dupla trava. Procedência Nacional | 50 | unid |  |  |  |  |  |
| 3 | 33 | Cap, uso sistema: água fria, 20 mm, soldável em pvc, procedência nacional. | 10 | Unid |  |  |  |  |  |
| 3 | 34 | Cap, uso sistema: água fria, 25 mm, soldável em pvc, procedência nacional. | 10 | Unid |  |  |  |  |  |
| 3 | 35 | Cap, uso sistema: água fria, 30 mm, soldável em pvc, procedência nacional. | 10 | Unid |  |  |  |  |  |
| 3 | 36 | Cap, uso sistema: água fria, 40 mm, soldável em pvc, procedência nacional. | 10 | Unid |  |  |  |  |  |
| 3 | 37 | Cap, uso sistema: água fria, 50 mm, soldável em pvc, procedência nacional. | 10 | Unid |  |  |  |  |  |
| 3 | 38 | Curva, uso sistema: água fria, soldável, em pvc, 20 mm, extremidades lisas, procedência nacional | 20 | Unid |  |  |  |  |  |
| 3 | 39 | Curva, uso sistema: água fria, soldável, em pvc, 25mm, extremidades lisas, procedência nacional | 10 | Unid |  |  |  |  |  |
| 3 | 40 | Curva, uso sistema: água fria, soldável, em pvc, 40 mm, extremidades lisas, procedência nacional | 10 | Unid |  |  |  |  |  |
| 3 | 41 | Curva, uso sistema: água fria, soldável, em pvc, 50 mm, extremidades lisas, procedência nacional | 10 | Unid |  |  |  |  |  |
| 3 | 42 | Curva, uso sistema: água fria, soldável, em pvc, 60 mm, extremidades lisas, procedência nacional | 10 | Unid |  |  |  |  |  |
| 3 | 43 | Curva, uso sistema: água fria, soldável, em pvc, 75 mm, extremidades lisas, procedência nacional | 10 | Unid |  |  |  |  |  |
| 3 | 44 | Joelho, uso sistema: água fria, soldável, 90 graus, em pvc, 20 mm, extremidades lisas, procedência nacional | 50 | unid |  |  |  |  |  |
| 3 | 45 | Joelho, uso sistema: água fria, soldável, 90 graus, em pvc, 25 mm, extremidades lisas, procedência nacional | 50 | unid |  |  |  |  |  |
| 3 | 46 | Joelho, uso sistema: água fria, soldável, 90 graus, em pvc, 32 mm, extremidades lisas, procedência nacional | 15 | unid |  |  |  |  |  |
| 3 | 47 | Joelho, uso sistema: água fria, soldável, 90 graus, em pvc, 40 mm, extremidades lisas, procedência nacional | 15 | unid |  |  |  |  |  |
| 3 | 48 | Joelho, uso sistema: água fria, soldável, 90 graus, em pvc, 50 mm, extremidades lisas, procedência nacional. | 25 | unid |  |  |  |  |  |
| 3 | 49 | Joelho, uso sistema: água fria, soldável, 90 graus, em pvc, 60 mm, extremidades lisas, procedência nacional. | 25 | unid |  |  |  |  |  |
| 3 | 50 | Joelho, uso sistema: água fria, soldável, 90 graus, em pvc, 75 mm, extremidades lisas, procedência nacional. | 25 | unid |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Lote |  |
| 4 | 51 | Joelho, uso sistema: água fria, soldável, 90 graus, em pvc, 110 mm, extremidades lisas, procedência nacional. | 25 | unid |  |  |  |  |  |
| 4 | 52 | Joelho, uso sistema : esgoto rede hidráulica, 90 graus, longa, em pvc, 40 mm, procedência nacional.. | 25 | Unid |  |  |  |  |  |
| 4 | 53 | Joelho, uso sistema : esgoto rede hidráulica, 90 graus, longa, em pvc, 50 mm, procedência nacional.. | 25 | Unid |  |  |  |  |  |
| 4 | 54 | Joelho, uso sistema : esgoto rede hidráulica, 90 graus, longa, em pvc, 75 mm, procedência nacional... | 25 | Unid |  |  |  |  |  |
| 4 | 55 | Joelho, uso sistema : esgoto rede hidráulica, 90 graus, longa, em pvc, 100 mm, procedência nacional.. | 25 | Unid |  |  |  |  |  |
| 4 | 56 | Luva, uso sistema: água fria, 20 mm, soldável em pvc, procedência nacional. | 30 | Unid |  |  |  |  |  |
| 4 | 57 | Luva, uso sistema: água fria, 25 mm, soldável em pvc, procedência nacional. | 30 | Unid |  |  |  |  |  |
| 4 | 58 | Luva, uso sistema: água fria, 32 mm, soldável em pvc, procedência nacional. | 10 | Unid |  |  |  |  |  |
| 4 | 59 | Luva, uso sistema: água fria, 40 mm, soldável em pvc, procedência nacional. | 20 | Unid |  |  |  |  |  |
| 4 | 60 | Luva, uso sistema: água fria, 50 mm, soldável em pvc, procedência nacional. | 20 | Unid |  |  |  |  |  |
| 4 | 61 | Luva, uso sistema: água fria, 60 mm, soldável em pvc, procedência nacional. | 20 | Unid |  |  |  |  |  |
| 4 | 62 | Luva, uso sistema: água fria, 75 mm, soldável em pvc, procedência nacional. | 10 | Unid |  |  |  |  |  |
| 4 | 63 | Luva, uso sistema: água fria, um lado liso ou rosqueado 25mm x ½ , soldável em pvc, procedência nacional. | 30 | Unid |  |  |  |  |  |
| 4 | 64 | Luva, uso sistema: água fria, um lado liso ou rosqueado 25mm x ¾ , soldável em pvc, procedência nacional. | 30 | Unid |  |  |  |  |  |
| 4 | 65 | SIFÃO SANFONADO SIMPLES, Produzido em polipropileno. Material que não adere gordura. Resiste a temperatura de - 20ºC à + 100ºC. Adaptável para diâmetro de 40mm e 50mm. Bucha de redução de 1 ½” x 11/4” x 1”. | 25 | Unid |  |  |  |  |  |
| 4 | 66 | Tê, uso sistema: água fria, 20 mm, soldável em pvc, procedência nacional. | 50 | Unid |  |  |  |  |  |
| 4 | 67 | Tê, uso sistema: água fria, 25 mm, soldável em pvc, procedência nacional. | 50 | Unid |  |  |  |  |  |
| 4 | 68 | Tê, uso sistema: água fria, 50 mm, soldável em pvc, procedência nacional. | 25 | Unid |  |  |  |  |  |
| 4 | 69 | Tê, uso sistema: água fria, 60 mm, soldável em pvc, procedência nacional. | 25 | Unid |  |  |  |  |  |
| 4 | 70 | Tê, uso sistema: água fria, 75 mm, soldável em pvc, procedência nacional. | 25 | Unid |  |  |  |  |  |
| 4 | 71 | Tê, uso sistema: esgoto 40 mm, em pvc, procedência nacional. | 25 | Unid |  |  |  |  |  |
| 4 | 72 | Tê, uso sistema: esgoto 50 mm, em pvc, procedência nacional. | 25 | Unid |  |  |  |  |  |
| 4 | 73 | Tê, uso sistema: esgoto 75 mm, em pvc, procedência nacional. | 25 | Unid |  |  |  |  |  |
| 4 | 74 | Tê, uso sistema: esgoto 100 mm, em pvc, procedência nacional. | 25 | Unid |  |  |  |  |  |
| 4 | 75 | Tubo, uso sistema: água fria, pvc, soldável, em barras de 06 metros, diâmetro nominal 20mm. marca do fabricante e dimensões do produto impressos no corpo do mesmo. procedência nacional. | 50 | Unid |  |  |  |  |  |
| 4 | 76 | Tubo, uso sistema: água fria, pvc, soldável, em barras de 06 metros, diâmetro nominal 25mm. marca do fabricante e dimensões do produto impressos no corpo do mesmo. Procedência nacional. | 10 | Unid |  |  |  |  |  |
| 4 | 77 | Tubo, uso sistema: água fria, pvc, soldável, em barras de 06 metros, diâmetro nominal 40 mm. marca do fabricante e dimensões do produto impressos no corpo do mesmo. Procedência nacional. | 3 | Unid |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Lote |  |
| 5 | 78 | Tubo, uso sistema: água fria, pvc, soldável, em barras de 06 metros, diâmetro nominal 50mm. marca do fabricante e dimensões do produto impressos no corpo do mesmo. Procedência nacional. | 5 | Unid |  |  |  |  |  |
| 5 | 79 | Tubo, uso sistema: água fria, pvc,soldável, em barras de 06 metros, diâmetro nominal 60mm. marca do fabricante e dimensões do produto impressos no corpo do mesmo. Procedência nacional. | 5 | Unid |  |  |  |  |  |
| 5 | 80 | Tubo, uso sistema: água fria, pvc, soldável, em barras de 06 metros, diâmetro nominal 75mm. marca do fabricante e dimensões do produto impressos no corpo do mesmo. Procedência nacional. | 5 | Unid |  |  |  |  |  |
| 5 | 81 | Tubo, uso sistema: água fria, pvc, soldável, em barras de 06 metros, diâmetro nominal 110 mm. marca do fabricante e dimensões do produto impressos no corpo do mesmo. Procedência nacional. | 5 | Unid |  |  |  |  |  |
| 5 | 82 | Tubo, uso sistema: esgoto, pvc, soldável, em barras de 06 metros, diâmetro nominal 40 mm. marca do fabricante e dimensões do produto impressos no corpo do mesmo. Procedência nacional. | 10 | Unid |  |  |  |  |  |
| 5 | 83 | Tubo, uso sistema: esgoto, pvc, em barras de 06 metros, diâmetro nominal 50 mm. marca do fabricante e dimensões do produto impressos no corpo do mesmo. Procedência nacional. | 10 | Unid |  |  |  |  |  |
| 5 | 84 | Tubo, uso sistema: esgoto, pvc, em barras de 06 metros, diâmetro nominal 75 mm. marca do fabricante e dimensões do produto impressos no corpo do mesmo. Procedência nacional. | 5 | Unid |  |  |  |  |  |
| 5 | 85 | Tubo, uso sistema: esgoto, pvc, em barras de 06 metros, diâmetro nominal 100 mm. marca do fabricante e dimensões do produto impressos no corpo do mesmo. Procedência nacional. | 20 | unid |  |  |  |  |  |
| 5 | 86 | União, uso sistema: água fria, 20 mm, soldável em pvc, procedência nacional. | 15 | Unid |  |  |  |  |  |
| 5 | 87 | União, uso sistema: água fria, 25 mm, soldável em pvc, procedência nacional. | 15 | Unid |  |  |  |  |  |
| 5 | 88 | União, uso sistema: água fria, 40 mm, soldável em pvc, procedência nacional. | 10 | Unid |  |  |  |  |  |
| 5 | 89 | União, uso sistema: água fria, 50 mm, soldável em pvc, procedência nacional. | 10 | Unid |  |  |  |  |  |
| 5 | 90 | União, uso sistema: água fria, 75 mm, soldável em pvc, procedência nacional. | 10 | Unid |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Lote |  |
| 6 | 91 | Alavanca em aço. 1,50m x 28mm | 2 | Unid |  |  |  |  |  |
| 6 | 92 | Régua em alumínio para pedreiro. Tamanho 1m | 1 | Unid |  |  |  |  |  |
| 6 | 93 | Régua em alumínio para pedreiro. Tamanho 2m | 2 | Unid |  |  |  |  |  |
| 6 | 94 | Colher de pedreiro canto reto. Cabo em madeira, batente (corpo) forjado em aço. Lâmina em aço carbono especial de alta qualidade. | 3 | Unid |  |  |  |  |  |
| 6 | 95 | Rolo de Lã Carneiro – pelo de 12 mm | 3 | Unid |  |  |  |  |  |
| 6 | 96 | Rolo de Lã 100% Carneiro – pelo de 22 mm | 3 | Unid |  |  |  |  |  |
| 6 | 97 | Rolo de Espuma sintética amarela 9mm | 2 | Unid |  |  |  |  |  |
| 6 | 98 | Rolo de Espuma sintética amarela 15mm | 2 | Unid |  |  |  |  |  |
| 6 | 99 | Rolo de Espuma sintética amarela 25mm | 2 | Unid |  |  |  |  |  |
| 6 | 100 | Espátula Lisa em aço. 2”. cabo em madeira | 2 | Unid |  |  |  |  |  |
| 6 | 101 | Pá de bico Com cabo. Cabo de madeira resistente, terminal "Y" em metal.Dimensões=267x202mm. Aço carbono especial de alta qualidade. Pintura eletrostática a pó. | 3 | Unid |  |  |  |  |  |
| 6 | 102 | Enxada olho redondo. Com cabo. Diâmetro do olho = 42x32 mm Dimensões=185x195mm. Produzida em aço carbono de alta qualidade, temperado | 3 | Unid |  |  |  |  |  |
| 6 | 103 | Picareta pá larga e machadinho. Com cabo. Produzida em aço carbono de alta qualidade, temperado Pintura eletrostática a pó. 338 X 75 mm | 3 | Unid |  |  |  |  |  |
| 6 | 104 | Balde para Construção Civil . Capacidade 15 litros. Em plástico resistente. Alça metálica encapada. Preto | 4 | Unid |  |  |  |  |  |
| 6 | 105 | Trincha 2” cerdas brancas | 3 | Unid |  |  |  |  |  |
| 6 | 106 | Trincha 1” cerdas brancas | 3 | Unid |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Lote |  |

Observação.

| F O R N E C E D O R: | Validade Proposta | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital Data: ____/____/_____ Ass/Carimbo: |
| --- | --- | --- | --- |

MENOR PREÇO POR LOTE