ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

AQUISIÇÃO  DE VEÍCULO VAN ADAPTADA (LABORATÓRIO MÓVEL)

| Modalidade de Licitação PREGÃO PRESENCIAL | Número |
| --- | --- |

- Quantitativo e  Especificações:

| ESPECIFICAÇÃO | QTDE. |
| --- | --- |
| VEICULO, adaptado, carroceria van, capacidade 15 passageiros sentados mais o motorista, na cor branca, com pintura da logomarca padrao, USO EXCLUSIVO EM SERVICO - GOVERNO DA BAHIA, na lateral das portas dianteiras do veiculo. DADOS - movido a diesel - minimo 04 cilindros - potencia minima de 85 cv - torque minimo de 18/1400 Kgfm/rpm - ar condicionado - direcao hidraulica - capacidade minima do tanque de combustivel de 65 litros - o tanque do veiculo devera estar com sua capacidade total completo de combustivel. LOGORMARCA PADRAO USO EXCLUSIVO EM SERVICO - GOVERNO DA BAHIA - dimensoes 60 x 40 cm, fundo branco - USO EXCLUSIVO EM SERVICO em fundo preto e letras brancas tipo Futura Demi Bold, 110 pontos, em tinta brilhante - impressao da Bandeira do Estado da Bahia em azul pantone real blue e vermelho pantone 185, em tinta brilhante - GOVERNO DA BAHIA em fundo branco e letras pretas tipo Futura Extra Bold, 240 pontos, em tinta brilhante. Competira a SAEB o desempenho das atividades de inspecao de veiculos automotores, em conjunto com a unidade adquirente, e do seu registro junto aos orgaos competentes. ADAPTACOES: - Assoalho em compensado naval 15 mm. - Revestimento do piso em Decorflex lavável. - Revestimento das paredes internas e teto em compensado naval 4 mm revestido em Formica na cor branca brilhante e teto. - Parte eletrica completa com luminarias, conversor de 3.000 Watts de 220V/110V, Interruptores, tomadas e fiacao completa. - 01 (uma) bateria auxiliar de 90 Amp. com chave conectora. - Madeiramento na carrocaria. - Isolamento termo acustico total da carroceria em poliuretano injetado. - Armarios e moveis embutido no proprio furgao em esqueleto de madeira, compensado revestido em Formica brilhante na cor branca e acabamento em Formica na cor a ser definido, com puxadores e dobradiças sendo: - 01 (uma) bancada na lateral esquerda, nas dimensoes aproximadas de: 3.650 mm (C) x 800mm (A) x 500mm (P). - 01 (um) gabinete de pia nas dimensoes aproximadas de: 1.750 mm (C) x 800mm (A) x 500mm (P). Com quatro portas e uma prateleira. - 01 (um) armario para embutir o ar condicionado e o refrigerador de 80 litros na lateral esquerda, nas dimensoes aproximadas de: 675mm (C) x 1100mm (A) x 500 mm (P). - 01 (um) armario aereo com portas na lateral esquerda, nas dimensoes aproximadas de: 2.550mm (C) x 400 (A) x 400mm (P) com aparadouro frontal de 80mm e gavetas. - 01 (uma) Bancada no fundo do furgao nas dimensoes aproximadas de: 1850 mm (C) x 800mm (A) x 400mm (P). - 01 (uma) bancada na lateral direita com armario inferior com duas portas e uma prateleira nas dimensoes aproximadas de: 1.550 mm (C) x 800mm (A) x 400mm (P). - 01 (um) armario na lateral direita do teto ao chão com quatro portas e duas prateleiras nas dimensoes aproximadas de: 1.000 mm (C) x 1.900mm (A) x 400mm (P). - 02 (duas) prateleiras aereas na lateral direita nas dimensoes aproximadas de: 1.550 mm (C) x 20 mm (E) x 300mm (P). - Suporte para ficcao do Gerador - Condicionador, de ar capacidade termica de refrigeracao de 7.500 BTU/h, operacao frio, capacidade de recirculacao do ar nao inferior a 315 m3/h, eficiencia energetica 9,9kj/wh, SELO PROCEL INMETRO, tensao 220 volts, garantia minima 01 ano. - Refrigerador, compacto, capacidade minima de 80 litros, congelador, prateleiras, compartimento para legumes, tensao 110 volts, garantia minima 01 ano. - Um Banho Maria de aco inox nas dimensoes aproximadas de: 400 mm (C) x 20mm (A) x 400mm (P). - Com aquecimento medio de 30 C. - 01 (uma) Caixa dagua em polipropileno com capacidade aproximada de 100 litros, torneira na pia acionada por bomba eletrica rotativa de 12 volts; saida de agua servida unificada. -01 (um) Toldo externo de enrolar automático atraves de mola retratil em plastico tipo NIGTH AND DAY na cor a definir. - 01 (um) Gerador, potencia maxima 3.600 watts, potencia trabalho contínuo 3.100 watts, tensao 110V e 220V, frequencia 60Hz. Motor - 197 Cilindradas cm3, 01 Cilindro, 6,5 HP de potencia, combustivel gasolina, sistema de resfriamento a ar, sistema de acionamento manual, sensor de nivel de oleo, nivel de ruido, 98 LWA (Potencia Acustica) e 73 dB a 7 metros (Pressao Acustica), Dimensao 63 cm comprimento por 45 cm de largura por 40 cm de altura 43 Kg peso seco, capacidade do Tanque 3,7 litros e autonomia 50% de Carga 3 a 4 horas. ACESSORIOS: - Jogo de tapetes de borracha - Chapa protetora do motor e carter - Os veiculos cotados nas propostas de precos devem ter suas caracteristicas originais mantidas, nao podendo nenhuma alteracao ou adaptacao ser realizada de modo a comprometer o desempenho original de fabrica. Competira a SAEB o desempenho das atividades de inspecao de veiculos automotores, em conjunto com a unidade adquirente, e do seu registro junto aos orgaos competentes. CONDICOES DE FORNECIMENTO: - O veiculo devera ser entregue 0 Km, com ano de fabricacao e modelo igual ou superior ao ano corrente da entrega. - O veiculo devera ser entregue com o tanque abastecido na sua totalidade ou com autorizacao do contratado para o abastecimento completo no posto de combustivel mais proximo da concessionaria. - Devera ser apresentada a tabela temparia de servicos e catalogo de pecas da marca e modelo do veiculo proposto, em formato txt ou xls, vigente na data de abertura da licitacao. | 01 |

- Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia.

- Prazo de Entrega: máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos.

- A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.

- A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.

- Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos produtos cotados (manuais, catálogos, páginas da Internet etc.) que estejam impressos em idioma diverso no nacional deverão ser apresentados com tradução para o português.

- Todas as características declaradas deverão ser descritas e ser comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da Internet, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos de todos os produtos ofertados.

- O prazo de garantia do produto exigido na especificação técnica deverá ser comprovado com um dos seguintes documentos:

- Certificado de Garantia do fabricante do Produto desde que o período de garantia deste documento seja igual ou maior ao solicitado no Edital;

- Documento do fabricante permitindo o fornecedor oferecer prazo maior que o estipulado no Certificado de Garantia do fabricante do Produto quando o fornecedor optar por oferecer prazo diferentemente do estipulado na cláusula anterior.

- Caso o licitante ofereça um período de garantia maior do que o especificado no Certificado de garantia de fábrica e não comprove através do documento acima mencionado (item anterior) será considerado o prazo do Certificado.

- Para  os bens que não constam tempo de garantia na sua especificação  técnica a garantia mínima aceitável  é 12 (doze) meses.

- Só serão aceitos veículos O KM, ano de fabricação e modelo 2006.

- Os licitantes deverão apresentar as propostas de preços com o mesmo CNPJ constante dos  documentos de habilitação ou do Certificado de Registro Cadastral/CRC, o mesmo que constará do contrato a ser firmado, como também na emissão das notas fiscais.

- Os veículos  cotados nas propostas de preços devem ter suas características originais mantidas, e nenhuma alteração nem adaptação podem ser feitas, de forma que o desempenho de fábrica não seja alterado.

- Os licitantes deverão apresentar as propostas de preços com o mesmo CNPJ constante nos documentos de Habilitação ou do CRC – Certificado de Registro cadastral, como também na emissão das Notas Fiscais.

- As empresas participantes deverão entregar juntamente com a proposta de preços, preferencialmente em meio eletrônico, a Tabela de Tempo Padrão de Serviço de Manutenção de Veículo (Tabela Tempária) e o Catálogo de Peças, juntamente com a proposta de preços.

- A proposta de preços vencedora, contendo as planilhas, catálogo, especificações detalhadas do objeto ofertado e decomposição dos preços em até 95% (noventa e cinco por cento), detalhando o preço do veículo, do frete, dos impostos e adaptações, deverá ser  formulada  e apresentada no prazo máximo de 24 (vinte  quatro) horas, contados a partir do encerramento da etapa de lances, com preços atualizados, em conformidade com os lances eventualmente ofertados através do fax nº 3115-3128, devendo os documentos originais ou cópias autenticadas  serem entregues, no prazo de até 02 (dois) dias úteis na sala da Comissão Central de Licitação no endereço constante no Item VII.

- O pagamento só será efetuado se os veículos entregues estiverem cadastrados no BIN (Banco de Informações Nacionais)

4

- Os preços cotados não deverão contemplar custos com ICMS e IPI.

- O grafismo dos veículos será conforme o Padrão do Governo do Estado Bahia e da UESB

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

| Modalidade de Licitação PREGÃO PRESENCIAL | Número |
| --- | --- |

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO resumida | CÓDIGO SAEB | QUANTITATIVO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | VEICULO, adaptado, carroceria Van, capacidade 15 passageiros | 23.10.11.00005492-5 | 01 |  |  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA | R$ |

____________________________________________________

RAZÃO SOCIAL

CNPJ

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURA