| PARTE B – DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DESTE CERTAME |
| --- |
| 1. TERMO DE REFERÊNCIA: ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, CONDIÇÕES MINÍMAS DE GARANTIA E CONDIÇÕES MÍNIMAS DE FORNECIMENTO |
| A presente licitação tem por escopo a aquisição de Servidores e microcomputadores, conforme especificações, quantitativos e condições descritos abaixo: |
| 1.1 Quantitativos |
| Lote | Item | Produto | Quantidade | Cronograma de entrega |
| 1 | 1 | MICROCOMPUTADOR, com monitor LCD 15 polegadas, processador núcleo duplo x86, 32 ou 64 bits clock 2 GHz e 1MB L2 total, unidade DVD-RW, audio integrado ao gabinete, mouse optico, teclado ABNT2 – 1 gigabyte de memoria DDR2, com freqüência mínima de 667MHz, instalado em dois módulos de 512MB, expansivel 4 gigabytes. - BIOS em português, atualizavel, compativel com ACPI e DMI 2.0 com senhas para acesso ao sistema e alteracao da configuracao da BIOS. - Interface de video com capacidade para utilizar até 256 MB da memoria principal do micro, clock da controladora de no minimo 400 MHz, com aceleracao grafica 3D, compatibilidade com DIRECTX 9, no mínimo duas interfaces externas de vídeo (sendo no mínimo 1 VGA) com suporte à utilização de 2 monitores simultaneos. - Controladora de discos Serial-ATA/300 com suporte a pelo menos quatro periféricos (unidade ótica e discos). - Disco rigido com interface identica ao da controladora de discos fornecida, capacidade de 80 gigabytes, com tecnologia SMART III, 7200 rpm e tempo medio de acesso inferior a 11 ms. - Unidade de 3,5” integrada ao gabinete de leitura e gravacao de cartões de memória (CompactFlash Type I /II, Microdrive, Secure Digital Card, miniSD, Memory Stick e xD picture). - Unidade gravação de DVD com velocidade minima de 16x e capacidade de boot. - Minimo de uma porta paralela IEEE1284, mínimo de uma porta serial, 6 portas USB 2.0 (2 frontais). - Interface de audio de alta definição com caixas de som internas ao gabinete. - Mouse optico (sem esfera), com desenho simetrico, tamanho normal, dois botoes mais botao scroll e resolucao minima de 400 dpi. - Teclado com layout em angulo reto e no padrao ABNT2 estendido (com teclas para Windows), acionamento com retorno tactil e grafismos (letras e simbolos) de estampa permanente. As teclas de power-off, wake-up e stand-by se existirem devem ser separadas e acima do bloco que contem as teclas insert e delete. - Interface de rede Ethernet 10/100/1000 Mbps auto-sense e full-duplex, com suporte a TCP/IP, SNMP e WOL com led indicador de link e atividade de rede. - Minimo de 4 slots PCI sendo no mínimo 2 com tecnologia PCI-Express. - Manuais de instalacao, configuracao e operacao do equipamento. - Fonte de alimentacao ATX ou BTX padrao, bi-volt manual ou automatico, com capacidade para alimentar todos os perifericos internos e externos em sua capacidade maxima de expansao. - Gabinete ATX ou BTX padrao com no minimo uma baia de 5.1/4 livres após configurado, conectores traseiros no padrao de cores PC99 e características “tool less”, isso é, não há necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remoção de unidades de armazenamento. - Os conectores do teclado e mouse se forem fornecidos tipo mini-DIN, deverao obedecer ao padrao de cores PC99. - Os componentes: gabinete (cpu), mouse, teclado, deverao ter caixa externa com cor predominante semelhantes entre si. Indicacao de marca e garantia: O gabinete do micro, teclado e mouse deverao possuir identificacao serial, marca e modelo por meio de etiqueta de segurança ou gravacao e a marca do fabricante do microcomputador aplicada direta e permanentemente no corpo dos componentes citados, nao sendo aceita aplicacao de etiquetas adesivas para a marca. - O equipamento nao podera ser retirado das instalacoes do orgao/entidade, a menos que seja substituido em carater definitivo, por outro novo (sem uso anterior) similar ao danificado. (LICENÇAS DE SOTWARE NÃO INCLUSO) | 100 Unidades | 20 dias corridos |
| Lote | Item | Produto | Quantidade | Cronograma de entrega |
| 1 | 2 | MICROCOMPUTADOR, com monitor LCD 17 polegadas, processador núcleo duplo x86, 32 ou 64 bits clock 2 GHz e 1MB L2 total, unidade DVD-RW, audio integrado ao gabinete, mouse optico, teclado ABNT2 – 2 gigabyte de memoria DDR2, com freqüência mínima de 667MHz, instalado em dois módulos de 1 GB, expansivel 4 gigabytes. - BIOS em português, atualizavel, compativel com ACPI e DMI 2.0 com senhas para acesso ao sistema e alteracao da configuracao da BIOS. - Interface de video com capacidade para utilizar até 256 MB da memoria principal do micro, clock da controladora de no minimo 400 MHz, com aceleracao grafica 3D, compatibilidade com DIRECTX 9, no mínimo duas interfaces externas de vídeo (sendo no mínimo 1 VGA) com suporte à utilização de 2 monitores simultaneos. - Controladora de discos Serial-ATA/300 com suporte a pelo menos quatro periféricos (unidade ótica e discos). - Disco rigido com interface identica ao da controladora de discos fornecida, capacidade de 160 gigabytes, com tecnologia SMART III, 7200 rpm e tempo medio de acesso inferior a 11 ms. - Unidade de 3,5” integrada ao gabinete de leitura e gravacao de cartões de memória (CompactFlash Type I /II, Microdrive, Secure Digital Card, miniSD, Memory Stick e xD picture). - Unidade gravação de DVD com velocidade minima de 16x e capacidade de boot. - Minimo de uma porta paralela IEEE1284, mínimo de uma porta serial, 6 portas USB 2.0 (2 frontais). - Interface de audio de alta definição com caixas de som internas ao gabinete. - Mouse optico (sem esfera), com desenho simetrico, tamanho normal, dois botoes mais botao scroll e resolucao minima de 400 dpi. - Teclado com layout em angulo reto e no padrao ABNT2 estendido (com teclas para Windows), acionamento com retorno tactil e grafismos (letras e simbolos) de estampa permanente. As teclas de power-off, wake-up e stand-by se existirem devem ser separadas e acima do bloco que contem as teclas insert e delete. - Interface de rede Ethernet 10/100/1000 Mbps auto-sense e full-duplex, com suporte a TCP/IP, SNMP e WOL com led indicador de link e atividade de rede. - Minimo de 4 slots PCI sendo no mínimo 2 com tecnologia PCI-Express. - Manuais de instalacao, configuracao e operacao do equipamento. - Fonte de alimentacao ATX ou BTX padrao, bi-volt manual ou automatico, com capacidade para alimentar todos os perifericos internos e externos em sua capacidade maxima de expansao. - Gabinete ATX ou BTX padrao com no minimo uma baia de 5.1/4 livres após configurado, conectores traseiros no padrao de cores PC99 e características “tool less”, isso é, não há necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remoção de unidades de armazenamento. - Os conectores do teclado e mouse se forem fornecidos tipo mini-DIN, deverao obedecer ao padrao de cores PC99. - Os componentes: gabinete (cpu), mouse, teclado, deverao ter caixa externa com cor predominante semelhantes entre si. Indicacao de marca e garantia: O gabinete do micro, teclado e mouse deverao possuir identificacao serial, marca e modelo por meio de etiqueta de segurança ou gravacao e a marca do fabricante do microcomputador aplicada direta e permanentemente no corpo dos componentes citados, nao sendo aceita aplicacao de etiquetas adesivas para a marca. - O equipamento nao podera ser retirado das instalacoes do orgao/entidade, a menos que seja substituido em carater definitivo, por outro novo (sem uso anterior) similar ao danificado. (LICENÇAS DE SOTWARE NÃO INCLUSO) | 40 Unidades | 20 dias corridos |
| Lote | Item | Produto | Quantidade | Cronograma de entrega |
| 2 | 3 | SOLUÇÃO DE SERVIDORES BLADE, STORAGE, BACKUP E VIRTUALIZAÇÃO FINALIDADE Os servidores serão utilizados aproveitando suas capacidades máximas de processamento e memória, sem sobrecarga de aplicações, através da virtualização do ambiente. Serão distribuídas, nestes servidores, máquinas virtuais com funções de servidores de Banco de Dados, Aplicação, WEB, Arquivos, Backup, Proxy, Autenticação (DNS, DHCP, DC), Intranet da UESB e Firewall. QUANTIDADE Para integrar o ambiente, deverão ser fornecidos 04 (quatro) servidores novos e sem uso anterior. O modelo ofertado deverá estar em linha de produção na data de entrega da proposta. REQUISITOS TÉCNICOS DE CADA SERVIDOR CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS RACK – Quantidade: mínima para acomodação de todos os chassis envolvidos na solução e com capacidade de dissipação de calor adequada ao perfeito funcionamento do conjunto. Deverá possuir, no mínimo, 42 U’s de altura; O rack deverá dispor de unidades de distribuição de energia com conexões seguindo padrões de mercado, compatível e em quantidade suficiente para suprir as necessidades de todos os equipamentos especificados nos itens deste Edital; Deverão ser fornecidos todos os cabos e conectores necessários à interligação de toda solução ofertada; O rack deverá possuir circulação de ar adequada para que os equipamentos trabalhem em perfeito funcionamento; Todos os racks fornecidos para a solução deverão possuir uma folga mínima de 2U’s; Todos os racks fornecidos deverão permitir a visualização da console gráfica do servidor, inclusive POST e carregamento do sistema operacional. Esta visualização deverá ser possível de modo local, através do fornecimento de um conjunto de Server Switch com conexão e cabos para todas as lâminas, composto por 01 (uma) bandeja retrátil com ocupação máxima de 1 U no rack que possua e acomode o monitor LCD de, no mínimo, 15”, o teclado e o mouse, ou remotamente, através de um hardware (ship) instalado em cada uma das lâminas com conexão via rede RJ-45 no gabinete e com suporte a SSL de 128 bit, compatível com Internet Explorer ou superior. 2- Gabinete para as Lâminas dos Blade Servers: Quantidade: O suficiente para suportar todas lâminas por enclosure, com folga de 25% para expansão de lâminas. Especifico para montagem em Rack Padrão 19”, equipado com trilhos laterais ou fixo com braços ou guias de gerenciamento de cabos. Altura máxima de 08 U´s. Em número e capacidade suficiente para abrigar todas as lâminas dos servidores blades solicitados, com uma folga de 25% para futuras expansões de lâminas blade. Cada gabinete (enclosure) deverá suportar, no mínimo, 08 servidores com as configurações contidas no item 2.4 Gabinete (enclosure) com suporte a instalação de conexões de I/O, atingindo uma escalabilidade de até 04 módulos dentro do próprio gabinete ou oferecendo a quantidade de gabinetes necessária para atingir essa escalabilidade. Suporte a fonte de alimentação redundante interna ou externa ao gabinete. Gabinete das fontes Compartilhada por toda a solução dos Blade Servers; Entrada dualizada de alimentação 220V. Configurada para suportar a carga exigida da solução descrita, com os servidores trabalhando na freqüência máxima de clock. Fontes de alimentação Hot Plug e Redundante (N+N). Deverá ser fornecido com todos os cabos e acessórios necessários à ligação dos gabinetes das lâminas. Módulo de Interconexão LAN Deverão ser fornecidos elementos de interconexão do tipo Ethernet internos ao gabinete de lâminas. Quantidade: 02 (dois) módulos, cada um com 16 portas RJ-45 Ethernet externas. Este módulo deve apenas replicar as portas internas de cada lâmina de servidor especificada no item 2.4. Ou seja, funcionando como um patch panel. Módulo Switch Fibre Channel Quantidade : 02 (dois) módulos Switch Fibre Channel do tipo hotswap; Quantidade de portas: mínimo de 12 (doze) portas em cada módulo; | 01 Unidade | 20 dias corridos |
| Lote | Item | Produto | Quantidade | Cronograma de entrega |
| 2 (cont.) | 3 (cont.) | Cada módulo contendo duas interfaces de Fibre Channel independentes, do tipo LC (SFP ou SFF) para acesso consolidado de todas as lâminas instaladas, possibilitando a otimização da utilização dos Switches FC da SAN(Storage Area Network), com suporte a conexões de 4Gb/s, 2Gb/s e 1Gb/s. Interface gráfica do usuário, permitindo configuração de rede, e demais dispositivos, via telnet ou interface Web-browser, incluindo alertas SNMP, com suporte a várias plataformas. Permitir conexão para quantidade ilimitada de domínios (Full Fabric). 03 (três) Lâminas de Servidores (Blade Servers) Processador 02 (dois) processadores Quad-Core (quatro núcleos), com arquitetura x86; Multiprocessamento Simétrico (SMP); Memória cachê L2 integrada ao processador de, no mínimo, 8MBytes; Clock mínimo de 2,2GHz; Barramento do sistema (FSB ou System Bus) mínimo de 1300MHz. Memória 16 GB de memória do tipo PC2-5300 DDR2 ou superior, com recurso avançado de correção de erro. Armazenamento interno Dois discos rígidos hot plug/hot swap com capacidade mínima 36 GB, interface ULTRA320 ou SAS de 10000 RPM, SFF (Small Form Factor) configurados com RAID 1 ou RAID 0. Taxa de transferência das controladoras: 320 Mb/s para ULTRA320 ou 300 MB/s para SAS; Recurso de recuperação de falhas implementado através de solução de “deployment” detalhada no item “software de deployment” abaixo. Controladora Fibre Channel para conexão com Armazenamento externo: Possuir no mínimo 2 (dois) canais padrão FC; Velocidade de conexão de 4 Gbps; Ser totalmente compatível com o switchs SAN integrados ao gabinete das lâminas (enclosure). Controladora de rede No mínimo 4 (quatro) interfaces padrão Gigabit Ethernet 10BaseT, 100Base-TX e 1000Base-TX com recurso de Auto-Negotiation (Auto Sense), WOL (Wake On Lan), PXE (Pre-Boot Execution). Controladora de video Placa de video c/ 8 MB , no mínimo, de memória. Software de “Deployment” Solução de Deployment dos servidores blade, como ferramenta de instalação e configuração de sistemas operacionais e software diversos, deve ser fornecida com todo hardware e software, inclusive número de licenças, necessários para implementação das funcionalidades descritas, em todas as lâminas fornecidas; Permitir a instalação de software e sistemas operacionais nos servidores, através de console remota; Fornecer ferramentas para criar e alterar scripts de instalação; Disponibilizar scripts pré-configurados para instalação de sistemas operacionais Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003 Standard Ed.; Deverá suportar o protocolo PXE e trabalhar com o serviço DHCP; A ferramenta deverá garantir que em caso de substituição de um equipamento, a nova lâmina assuma as funcionalidades do equipamento anterior; Possibilitar a criação de gavetas virtuais, com o objetivo de permitir que o administrador associe eventos com as baias, de tal forma a garantir que assim que um servidor seja inserido nesta baia, o processo de instalação ocorra automaticamente; Gerenciamento Ferramenta de gerenciamento do sistema, fornecida pelo fabricante do hardware. Recurso para Gerenciamento Remoto integrado aos Blade Servers, com os seguintes recursos: Console Remota Virtual Gráfica; Conexão de LAN dedicada; Configuração automática de IP via DHCP/DNS/WINS; Segurança padrão 128-bit Secure Sockets Layer (SSL). Arquitetura web-based; Agentes de gerenciamento compatíveis com Windows 2003; Autodiscovery, controle, coleta de dados, repositório central de dados; Gerenciamento de eventos e notificação. Coleta de Dados: Inventário, Status, Performance, Tráfego, Controle de Versões de ROM, Gerenciamento de Configuração. Software de Configuração do Servidor e integração do Sistema Operacional fornecido pelo fabricante do Hardware. Acompanhando todos os devices drivers para os sistemas suportados e utilitários de gerenciamento e diagnóstico do Servidor. |  |  |
| Lote | Item | Produto | Quantidade | Cronograma de entrega |
| 2 (cont.) | 3 (cont.) | Software de gerenciamento Deve vir acompanhado de software de gerenciamento fornecido pelo fabricante do servidor; O software deve enviar alerta para os administradores via e-mail ou “pager”, quando processadores, pentes de memória ou discos rígidos entrarem em estado de pré-falha, isto é, o alerta deve ser enviado antes da ocorrência da falha, permitindo que sejam tomadas providências para evitar a ocorrência de falhas; Deve ser capaz de monitorar o desempenho do sistema e enviar alertas pré-configuráveis ao administrador quando um determinado dispositivo atingir o limite determinado; Permitir o gerenciamento remoto de todo ambiente; Identificar alterações nas configurações de hardware. Sistemas Operacionais 01 (uma) Licença VMware ESX Enterprise Edition para 02 (dois) processadores, instalado em cada lâmina; 01 (uma) Licença VMware Virtualcenter Management Server; Storage Fibre-Channel Deverá ser novo, de primeiro uso e estar em linha de fabricação na data de abertura das propostas; Deverá vir com 14 (catorze) baias para unidades de disco rígido fibre channel, com possibilidade de expansão para 56 (cinqüenta e seis) baias para unidades de disco rígido fibre channel, com a simples adição de novas gavetas; Deverá possuir a capacidade de expansão total para, no mínimo, 110 (cento e dez) baias de disco fibre channel sem a necessidade de expansão em sua capacidade de processamento, I/O ou memória; Fontes de alimentação redundantes tipo “hot-swap” ou “hot-plug”, que mantenham o equipamento em operação integral em caso de falha de uma das fontes; Deverão ter redundância às fontes de alimentação, as controladoras e os ventiladores; Toda a arquitetura do storage não deverá ter ponto único de falha; Módulo de processamento equipado com, no mínimo, dois processadores de arquitetura RISC 32 bits ou 64 bits ou IA64, sendo ao menos um processador para cada controladora do storage, capazes de suportar a totalidade de discos instalada no equipamento; O software residente na controladora deverá ser nativo do sistema, ou seja, não será aceito sistema baseado em Windows e suas variações. Controladora RAID, no mínimo duas, redundantes e com as seguintes características: No mínimo 2 portas para conexões FC-AL (devices portas) com tecnologia “Fiber Channel” de 200 MB/s (2Gbps) por controladora; No mínimo 2 portas para conexões FC-SW (host portas) com tecnologia “Fiber Channel” de 400 MB/s (4Gbps) por controladora; Deverá possuir no mínimo 2 (dois) “backend loop fiber channel switch”, fazendo com que cada disco rígido do sistema seja acessado por todas as controladoras, de forma redundante; Deverá ter capacidade de suporte a interface iSCSI compatível com Windows e Linux; Suporte a no mínimo 1024 LUn’s; Memória “cache” total para escrita e leitura com capacidade mínima de 2 GB por controladora: Deverá possuir recurso que garanta a integridade dos dados de escrita através de bateria de backup com autonomia de no mínimo 96 horas; As controladoras deverão possuir recurso que garanta a integridade dos dados de escrita por meio de técnica de espelhamento de “cache”; Suportar, simultaneamente a implementação dos níveis de proteção de dados RAID 0, 1, 5; Os dados e os níveis de Raid implementados deverão estar distribuídos em todos os discos disponíveis no subsistema de storage. As controladoras deverão possuir fontes de alimentação e ventiladores redundantes de tecnologia “hot-plug” ou “hot-swap”; No caso de falha em uma das unidades de processamento, a outra deve assumir o controle de forma transparente e sem perda de informações; As controladoras deverão possibilitar um desempenho conjunto de, no mínimo, 150.000 IO/s, comprovada através de documentação do fabricante; Para obter um nível ótimo de performance, o storage deverá suportar a distribuição (via mecanismo de striping) em mais que 30 (trinta) discos num único agrupamentos de discos RAID. Essa distribuição deverá ser realizada via hardware/firmware do disk array. Deverão suportar as velocidades dos discos rígidos FC de 10.000 e 15.000rpm simultaneamente na mesma gaveta de discos do subsistema de storage, sem perda de desempenho; Deverá suportar na mesma gaveta do subsistema de storage, discos com capacidade e com tecnologias diferentes, padrão Fibre Channel e padrão Fibre Channel ATA ( FATA). Caso o storage ofertado não suporte discos FATA, deverá ser ofertado storage que suporte somente discos Fibre Channel high performance disk drives de no mínimo 10000 rpm. |  |  |
| Lote | Item | Produto | Quantidade | Cronograma de entrega |
| 2 (cont.) | 3 (cont.) | Deverá possuir duas fontes de alimentação redundantes, tipo “hot-plug” ou “hot-swap”; Discos: Deverão ser ofertados 08 (oito) discos rígidos FC de 146GB ±2% com velocidade de rotação de 10.000 RPM, para preenchimento da gaveta de disco do item “j”; Deverá ser possível criar um RAID group com capacidade de armazenar LUNs (Logical Units) com níveis de RAID distintos no mesmo RAID group. Caso não seja possível atender essa funcionalidade, deverá ser ofertado um acréscimo de 20% (Vinte por cento) na quantidade de discos mencionada nesse item; Todos os discos deverão ser “hot-plug” ou “hot-swap” e permitir gerenciamento remoto através do software de gerenciamento, inclusive acionamento de alertas em caso de possíveis problemas nos discos; Software de administração do Storage Deverá ser fornecido em conjunto com a solução de storage e ser do mesmo fabricante do storage; Deverá suportar a gerência de todas as funcionalidades descritas para o storage, bem como para a SAN; Deverá permitir a administração centralizada, por meio de um console de gerência, que deve operar em sistema operacional da família Windows; Deve ser fornecido software para o subsistema de discos que permita conexão de um número ilimitado de servidores sem necessidade de futuros upgrades de software; Deverá ser capaz de definir os volumes lógicos de armazenamento (LUNs) e especificar quais servidores são autorizados a acessar esses volumes e quais as rotas de acesso (LUN masking e zoning); Deverá ser fornecido software de análise de performance do desempenho e utilização do subsistema (quantidade de operações de read/write, utilização dos processadores, etc), gerando dados para análise que possam ser exportados em formato aberto (texto, planilhas eletrônicas, etc) para geração de relatórios e gráficos analíticos; Possibilitar a rápida restauração do sistema através de scripts e troubleshooting de diagnósticos remotos; Deverá permitir total e plena disponibilidade das informações armazenadas, mesmo em face de atividades de manutenção técnica, tais como substituição de componentes, “upgrade” de capacidade, alteração de características funcionais ou atualização de micro-códigos (firmware); Deverão ser fornecidas as atualizações corretivas e evolutivas do software durante o período de garantia; As licenças do software deverão ser ofertadas na modalidade de licenciamento perpétuo, ou seja, não poderão ser cobrados quaisquer valores adicionais pelo uso do software durante e após o término do contrato; O sistema deverá conter todos os materiais e softwares necessários ao seu funcionamento e desempenho das funcionalidades necessárias para a ligação dos servidores de dados e aplicações ao sistema. Software de failover e balanceamento de carga para HBA Fibre Channel Possuir função de failover e balanceamento de carga dinâmico para interfaces (HBA) fibre channel com mecanismos de failover/failback; Ser compatível com o sistema operacional Windows 2003 Enterprise Edition; Deverá ser ofertado licença para 04 servidores com sistema operacional Windows 2003 Enterprise Edition. Compatibilidade e Certificados Suporte a MS Windows 2003 Server Enterprise Edition. Apresentar relatório Microsoft HCL (Hardware Compatibility List), comprovando que este produto, é desenhado ou compatível com MS Windows 2003 Server ou superior; A solução deverá permitir implementação de virtualização dos servidores através do uso dos softwares MS Virtual Server e VMWare (GSX e ESX). A instalação deverá possuir uma gerência de projeto abrangendo: Comparecimento a reuniões de revisão de status semanal para acompanhamento do cronograma, antecipação e comunicação à equipe de informática de quaisquer desvios no cronograma e adoção de medidas corretivas, durante o fornecimento e implantação pela proponente do hardware, dos softwares e serviços. Apresentar formalmente pessoas-chave de contato para a equipe de Informática, para todas as atividades da proponente, gerenciando os procedimentos de Requisição de Mudança do cronograma e dos recursos. Gerenciar o projeto como um todo, podendo ser solicitadas informações sobre o andamento do projeto, dificuldades encontradas, ações a serem tomadas, participar de reuniões de definição de informações necessárias e acionar suporte técnico dos fabricantes de hardware e software envolvidos quando necessário durante a instalação da solução; hardware, dos softwares e serviços. Treinamento da equipe técnica (04 pessoas) durante todo período de implantação do projeto (com carga horária mínima de 40hs), por profissional(is) devidamente qualificado(s) e certificado(s) pelo fabricante dos equipamentos e pelo fabricante do software VMware. |  |  |

| Lote | Item | Produto | Quantidade | Cronograma de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 (cont.) | 3 (cont.) | Unidades para discos rígidos (gavetas) com no mínimo 14 baias hot-plug/hot-swap: Deverá vir instalada, no mínimo, com 1 (uma) unidade (gaveta ou “enclosure”), para instalação de discos fibre channel; A gaveta de discos deverão ser integradas ao Storage através de conexões fibre Channel diretamente com o back-end do mesmo; Manter um único ponto focal de todas as ações, prazos, definições e eventuais problemas com o responsável pelo projeto; Garantia e suporte: Garantia total mínima de 3 (três) anos, a partir da data de entrega, no local de instalação do equipamento, para todos os itens deste edital. Para o conjunto de Gabinete de Servidores, Lâminas, Módulos de interconexão e Storage o atendimento às chamadas técnicas durante o período de garantia deve ser 24/7 (vinte e quatro horas, sete dias por semana), com atendimento imediato admitindo-se um período máximo para solução do problema de 6 (seis) horas após a abertura do chamado. |  |  |
| 2 | 4 | SERVIDOR com as seguintes configurações mínimas: Motherboard: Intel S3000 AH (mono) Processador: Intel Xeon Quad-Core X3210 Memória: 4GB DDR2-667 Armazenamento: 2x HD Seria-ATA 300 GB Drive Óptico: Gravador de DVD +- RW Dual Layer; Fonte: 500W real com conectores serial-ata; Gabinete: Gabinete para servidor, com 4 baias com no mínimo 3 coolers internos. | 02 Unidades | 20 dias corridos |

| Lote | Item | Produto | Quantidade | Cronograma de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5 | Nobreak senoidal on-line dupla conversão – potência 20 KVA Microprocessado. Circuito corretor de fator de potência de entrada (modelos PFC): com o auxílio deste dispositivo, a forma de onda da corrente de entrada do nobreak aproxima-se a uma senóide, o que resulta em diminuição na distorção harmônica devolvida à rede, redução no consumo de corrente e, conseqüentemente, diminuição no aquecimento dos cabos e transformadores associados à distribuição da energia elétrica. Display inteligente com back light: mostra informações sobre status de gerenciamento de energia do sistema. Interação com o display por meio de teclas de comando: permite selecionar as informações que serão visualizadas no display inteligente. Também é possível habilitar/desabilitar o alarme sonoro e o bypass manual. Bypass automático com chave estática: garante a alimentação dos equipamentos ligados ao nobreak diretamente da rede elétrica quando ocorre uma sobrecarga ou falha no inversor. A chave estática garante a comutação entre a operação no modo inversor e o bypass (e vice-versa) sem interrupção. Bypass manual: permite ao usuário acionar essa função manualmente. Entrada para bypass independente da rede (opcional): os modelos RP (redundância passiva) podem ser montados com a opção de conectar um outro nobreak em sua entrada externa de bypass, o que configura um sistema de alimentação redundante e aumenta a confiabilidade da solução. Transformador isolador do inversor (isolação galvânica): a saída do equipamento está isolada da entrada por meio de um transformador isolador (isolação galvânica), garantindo maior proteção à carga. Saída para comunicação inteligente interface RS-232 e RS-485: software de gerenciamento Software para gerenciamento de energia: possui as funções relatório de eventos, indicação de temperatura, tensão de entrada, tensão de saída, potência de saída, porcentagem de carga das baterias, freqüência de rede, função shutdown e restore e condição de operação do nobreak. Um cabo serial acompanha o equipamento. Conexão para baterias externas: permite expansão do tempo de autonomia com módulo externo de baterias que pode ser adicionado ao nobreak por meio de bornes encontrados na traseira do produto. DC Start: permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Shutdown programável na ausência de rede elétrica: com software de controle é possível agendar o desligamento do nobreak caso ocorra falha no fornecimento de energia elétrica. Se a rede for restabelecida, o equipamento será religado automaticamente (restore). Placa de contato seco (opcional): disponibiliza duas saídas para sinalizar as ocorrências de falhas e bypass (outras sinalizações sob consulta). Inversor sincronizado com a rede: esta característica garante a compatibilidade entre os equipamentos ligados ao nobreak com outros conectados diretamente à rede elétrica. Em caso de falha no inversor, a carga é transferida para o bypass, sem problemas de interrupções ou diferenças de fase. Função Mute: inibe o alarme sonoro na ocorrência de uma anormalidade na rede elétrica. Recarga automática das baterias: mantém as baterias em condições de operação a plena carga, aumentando a autonomia e a sua vida útil. Alarmes audiovisuais (sonoro e leds): informam problemas no circuito do nobreak, anormalidades na rede elétrica e final do tempo de autonomia. Entrada: bivolt 115-127/220V e saída 115/127V. | 01 Unidade | 20 dias corridos |

| Lote | Item | Produto | Quantidade | Cronograma de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 6 | Switch Camada 3, empilhável, com 48 portas 10/100/1000 e 4 SFP- Imagem Standard A licitante deverá fornecer uma solução completa e integrada de um único fabricante que inclua todos os produtos abaixo relacionados. 1.1 Solução de switching com suporte a tecnologias Fast Ethernet (IEEE 802.3u) e Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z e 802.3ab); 1.2 Deve suportar as seguintes tecnologias Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet; 1.3 Deve possuir quatro portas SFP com detecção automática; 1.4 Todas as portas em par trançado deverão ser auto configuráveis MDI/MDIX dispensando o uso de cabos cross over ou qualquer configuração para conexão a outro switch; 1.5 Deve possuir no mínimo com 48 portas 10Base-T/100Base-TX/1000 BASE T Switched e Full-Duplex, autosensing, com conectores RJ-45; 1.6 A configuração deve ser armazenada em memória Flash, com capacidade adequada para acomodá-lo em sua configuração máxima; 1.7 Deve possuir compatibilidade com os padrões IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1d (Spanning Tree) e IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree); 1.8 Deve possuir LEDs para a indicação do status da porta, atividade, duplex e velocidade selecionada 1.9 Deve implementar Layer 2 traceroute para o descobrimento do caminho seguido por um quadro ethernet dentro de uma rede local. 1.10 Deve implementar espelhamento do tráfego de uma ou várias portas para outra localizada no mesmo switch.. 1.11 O fabricante deve possuir certificação ISO9001; 2-PROTOCOLOS E PADRÕES REQUERIDOS 2.1 Deve implementar o protocolo IEEE 802.3X para controle de fluxo; 2.2 Ethernet: IEEE 802.3, 10BaseT._ 2.3 Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 100BaseTX._ 2.4 Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ab, 1000BaseT. 2.5 Implementar o protocolo Spanning Tree permitindo que seja habilitado e desabilitado por porta (IEEE 802.1D); 2.6 Deve implementar o protocolo Rapid Spanning Tree (IEEE 802.1w); 2.7 Deve implementar convergência rápida usando o padrão 802.1w; 2.8 VLANs: IEEE 802.1q, VLAN Tagging. 2.9 IEEE 802.3ad,Link Aggregation de forma a poder agregar as portas Fast Ethernet e Giga Bit Ethernet como uma única porta lógica; 2.10 Deve implementar o protocolo IEEE 802.1p. 2.11 Deve implementar SNTP (Simple Network Time Protocol) ou NTP(Network Time Protocol) 3- GERENCIAMENTO 3.1 Deve suportar gerenciamento RMON implementando no mínimo 4 grupos; 3.2 Deve implementar PORT MIRROR/SPAN para a utilização de uma sonda RMON; 3.3 Deve suportar gerenciamento SNMP v1, v2 e 3; 3.4 Deve suportar as seguintes MIBs: MIB II, Bridge MIB e RMON MIB; 3.5 Implementar Gerenciamento via Web; 3.6 Suporta SSL (Secure Sockets Layer); 3.7 Deve ser fornecido software de gerenciamento que possua uma interface gráfica para gerenciar toda a solução de rede proposta; 3.8 O software de gerenciamento deve ser executado sobre a plataforma Windows 2000 ou Windows XP; | 01 Unidade | 20 dias corridos |

| Lote | Item | Produto | Quantidade | Cronograma de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 (cont.) | 6 (cont.) | 3.9 Configuração e gerenciamento in-band via servidor WEB/Telnet; 3.10 Possibilitar alteração da configuração básica dos dispositivos; 3.11 Deve permitir atualização de firmware e configuração via TFTP; 4- QoS 4.1 Possuir capacidade de priorização de tráfego baseada em IEEE 802.1p; 4.2 Deve implementar Weighted Tail Drop (WTD) como mecanismo de prevenção de congestionamento. 4.3 Possuir no mínimo 4 filas para priorização de tráfego; 4.4 Deve implementer Shaped Round Robin (SRR) queuing; 4.5 Deve suportar DSCP; 4.6 Deve suportar configuração automática de QoS para VoIP 5-VLANs 5.1 Permite designar trafego de voz para VLANs dedicada para telefonia IP; 6-MAC ADRESS 6.1 Quantidade mínima de 12.000 MAC que poderão ser utilizados simultaneamente. 7- AGREGAÇÃO DE PORTAS 7.1 Deverá ter uma arquitetura otimizada para Gigabit Ethernet permitindo gregação de até 9 Switches em uma unidade lógica, elegendo um Switch membro que gerencia os demais sem interromper o serviço e mantendo a performance constante; 7.2 Deve possuir configuração e gerenciamento automático para agregação entre os Switches 8-DESEMPENHO 8.1 Possuir desempenho de no mínimo 38,7 Mpps em pacotes de 64 bytes; 8.2 Deve possuir backplane de 32 Gbps mínimo; 8.3 Pode oferecer velocidade Gigabit e 10 Gigabit Ethernet com serviço inteligente para funcionar normalmente até 10 vezes a velocidade da rede normal. 8.4 Deve suportar 10 Gigabit Ethernet para aumentar a banda uplink 9-MULTICAST 9.1 Deve implementar IGMP snooping nas versões 1, 2 e 3 10-SEGURANÇA 10.1 Deve implementar network login através do padrão IEEE 802.1x; 10.2 Permitir, para implementar segurança, que apenas um MAC address fique configurado em uma porta e qualquer outro que tente se conectar a esta porta seja bloqueado; 10.3 Deve implementar autenticação remota (RADIUS e/ou TACACS+) permitindo um controle centralizado e evitando que usuários não autorizados alterem a configuração dos equipamentos; 10.4 Suportar Listas de Controle de acesso. 11-ESTRUTURA 11.1 Deverá possuir estrutura apropriada para acondicionamento em armário de fiação (RACK) padrão ANSI-EIA/TIA-568A de 19 polegadas; 11.2 Deve vir acompanhado do kit de suporte específico para montagem em Rack de 19" 12- SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO 12.1 A fonte alimentação deverá funcionar com tensão elétrica nominal de 110V~220V AC, 50~60Hz, de modo automático. 12.2 Permitir o uso de fonte redundante, podendo a mesma ser dispositivo externo e compartilhado com outros equipamentos; 13-GARANTIA 13.1 Deve possuir garantia mínima 03 (três) ano no sistema 24X7 x4(24 horas do dia, durante os 7 dias da semana ) |  |  |

| Lote | Item | Produto | Quantidade | Cronograma de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 (cont.) | 6 (cont.) | Outras Características 14. Possuir no mínimo 128MB de memória DRAM; 15. Possuir no mínimo 32MB memória Flash; 16. Deve implementar jumbo frames com tamanhos de até 9018 bytes; 17. MTBF acima de 165.000 horas; 18. Deve ser fornecida toda a documentação necessária para a configuração doequipamento, tais como manual de instalação, configuração e operação em mídia eletrônica, como também as licenças de softwares que acompanham o equipamento; 19. Deve ser fornecido os cabos e acessórios que se façam necessários para instalação e configuração do equipamento; 20. Deve implementar mecanismos de minimização do tempo de convergência de Spanning-Tree em caso de falha de enlace ou switch da rede local, e as seguintes funcionalidades: configuração da porta para o estado forwarding automaticamente, manutenção da raiz da Spanning-Tree (Root Guard) e detecção de tráfego Spanning-Tree com opção de desabilitação da porta em caso de detecção positiva; 21. Deve suportar autenticação de login/senha para a liberação de tráfego na porta através do protocolo IEEE 802.1x com as seguintes funcionalidades: atribuição de VLAN conforme a autenticação do usuário, posicionamento da porta em uma VLAN “de convidados” caso não haja falha de autenticação, reautenticação forçada de todas as portas, reautenticação periódica e definição de período de inatividade após falha de autenticação. 22. Deve permitir a configuração de portas confiáveis e não confiáveis de forma a manter uma tabela correlacionando informações como porta, VLAN, IP, MAC para cada interface não confiável. 23. Deve suportar a configuração de uma VLAN de voz em cada porta para a separação do tráfego de telefonia IP; 24. Deve possibilitar a criação de perfis de configuração da porta para cada tipo de máquina, como switches, roteadores, servidores, estações etc, que será conectada ao switch; |  |  |
| 4 (cont.) | 7 | Switch Camada 3, empilhável, com 24 portas 10/100/1000 e 4 SFP- Imagem Standard A licitante deverá fornecer uma solução completa e integrada de um único fabricante que inclua todos os produtos abaixo relacionados. 1.1 Solução de switching com suporte a tecnologias Fast Ethernet (IEEE 802.3u) e Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z e 802.3ab); 1.2 Deve suportar as seguintes tecnologias Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet; 1.3 Deve possuir quatro portas SFP com detecção automática; 1.4 Todas as portas em par trançado deverão ser auto configuráveis MDI/MDIX dispensando o uso de cabos cross over ou qualquer configuração para conexão a outro switch; 1.5 Deve possuir no mínimo com 24 portas 10Base-T/100Base-TX/1000 BASE T Switched e Full-Duplex, autosensing, com conectores RJ-45; 1.6 A configuração deve ser armazenada em memória Flash, com capacidade adequada para acomodá-lo em sua configuração máxima; 1.7 Deve possuir compatibilidade com os padrões IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1d (Spanning Tree) e IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree); 1.8 Deve possuir LEDs para a indicação do status da porta, atividade, duplex e velocidade selecionada 1.9 Deve implementar Layer 2 traceroute para o descobrimento do caminho seguido por um quadro ethernet dentro de uma rede local. 1.10 Deve implementar espelhamento do tráfego de uma ou várias portas para outra localizada no mesmo switch.. | 01 Unidade | 20 dias corridos |

| Lote | Item | Produto | Quantidade | Cronograma de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 (cont.) | 7 (cont.) | 1.11 O fabricante deve possuir certificação ISO9001; 2-PROTOCOLOS E PADRÕES REQUERIDOS 2.1 Deve implementar o protocolo IEEE 802.3X para controle de fluxo; 2.2 Ethernet: IEEE 802.3, 10BaseT._ 2.3 Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 100BaseTX._ 2.4 Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ab, 1000BaseT. 2.5 Implementar o protocolo Spanning Tree permitindo que seja habilitado e desabilitado por porta (IEEE 802.1D); 2.6 Deve implementar o protocolo Rapid Spanning Tree (IEEE 802.1w); 2.7 Deve implementar convergência rápida usando o padrão 802.1w; 2.8 VLANs: IEEE 802.1q, VLAN Tagging. 2.9 IEEE 802.3ad,Link Aggregation de forma a poder agregar as portas Fast Ethernet e Giga Bit Ethernet como uma única porta lógica; 2.10 Deve implementar o protocolo IEEE 802.1p. 2.11 Deve implementar SNTP (Simple Network Time Protocol) ou NTP(Network Time Protocol) 3- GERENCIAMENTO 3.1 Deve suportar gerenciamento RMON implementando no mínimo 4 grupos; 3.2 Deve implementar PORT MIRROR/SPAN para a utilização de uma sonda RMON; 3.3 Deve suportar gerenciamento SNMP v1, v2 e 3; 3.4 Deve suportar as seguintes MIBs: MIB II, Bridge MIB e RMON MIB; 3.5 Implementar Gerenciamento via Web; 3.6 Suporta SSL (Secure Sockets Layer); 3.7 Deve ser fornecido software de gerenciamento que possua uma interface gráficapara gerenciar toda a solução de rede proposta; 3.8 O software de gerenciamento deve ser executado sobre a plataforma Windows 2000 ou Windows XP; 3.9 Configuração e gerenciamento in-band via servidor WEB/Telnet; 3.10 Possibilitar alteração da configuração básica dos dispositivos; 3.11 Deve permitir atualização de firmware e configuração via TFTP; 4- QoS 4.1 Possuir capacidade de priorização de tráfego baseada em IEEE 802.1p; 4.2 Deve implementar Weighted Tail Drop (WTD) como mecanismo de prevenção decongestionamento. 4.3 Possuir no mínimo 4 filas para priorização de tráfego; 4.4 Deve implementer Shaped Round Robin (SRR) queuing; 4.5 Deve suportar DSCP; 4.6 Deve suportar configuração automática de QoS para VoIP 5-VLANs 5.1 Permite designar trafego de voz para VLANs dedicada para telefonia IP; 6-MAC ADRESS 6.1 Quantidade mínima de 12.000 MAC que poderão ser utilizados simultaneamente. 7- AGREGAÇÃO DE PORTAS 7.1 Deverá ter uma arquitetura otimizada para Gigabit Ethernet permitindo agregação de até 9 Switches em uma unidade lógica, elegendo um Switch membro que gerencia os demais sem interromper o serviço e mantendo a performance constante; 7.2 Deve possuir configuração e gerenciamento automático para agregação entre osSwitches |  |  |

| Lote | Item | Produto | Quantidade | Cronograma de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 (cont.) | 7 (cont.) | 8-DESEMPENHO 8.1 Possuir desempenho de no mínimo 38,7 Mpps em pacotes de 64 bytes; 8.2 Deve possuir backplane de 32 Gbps mínimo; 8.3 Pode oferecer velocidade Gigabit e 10 Gigabit Ethernet com serviço inteligente para funcionar normalmente até 10 vezes a velocidade da rede normal. 8.4 Deve suportar 10 Gigabit Ethernet para aumentar a banda uplink 9-MULTICAST 9.1 Deve implementar IGMP snooping nas versões 1, 2 e 3 10-SEGURANÇA 10.1 Deve implementar network login através do padrão IEEE 802.1x; 10.2 Permitir, para implementar segurança, que apenas um MAC address fique configurado em uma porta e qualquer outro que tente se conectar a esta porta seja bloqueado; 10.3 Deve implementar autenticação remota (RADIUS e/ou TACACS+) permitindo um controle centralizado e evitando que usuários não autorizados alterem a configuração dos equipamentos; 10.4 Suportar Listas de Controle de acesso. 11-ESTRUTURA 11.1 Deverá possuir estrutura apropriada para acondicionamento em armário de fiação (RACK) padrão ANSI-EIA/TIA-568A de 19 polegadas; 11.2 Deve vir acompanhado do kit de suporte específico para montagem em Rack de 19" 12- SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO 12.1 A fonte alimentação deverá funcionar com tensão elétrica nominal de 110V~220V AC, 50~60Hz, de modo automático. 12.2 Permitir o uso de fonte redundante, podendo a mesma ser dispositivo externo e compartilhado com outros equipamentos; 13-GARANTIA 13.1 Deve possuir garantia mínima 03 (três) ano no sistema 24X7 x4(24 horas do dia, durante os 7 dias da semana ) Outras Características 14. Possuir no mínimo 128MB de memória DRAM; 15. Possuir no mínimo 16MB memória Flash; 16. Deve implementar jumbo frames com tamanhos de até 9018 bytes; 17. MTBF acima de 188.000 horas; 18. Deve ser fornecida toda a documentação necessária para a configuração do equipamento, tais como manual de instalação, configuração e operação em mídia eletrônica, como também as licenças de softwares que companham o equipamento; 19. Deve ser fornecido os cabos e acessórios que se façam necessários para instalação e configuração do equipamento; 20. Deve implementar mecanismos de minimização do tempo de convergência de Spanning-Tree em caso de falha de enlace ou switch da rede local, e as seguintes funcionalidades: configuração da porta para o estado forwarding automaticamente, manutenção da raiz da Spanning-Tree (Root Guard) e detecção de tráfego Spanning-Tree com opção de desabilitação da porta em caso de detecção positiva; 21. Deve suportar autenticação de login/senha para a liberação de tráfego na porta através do protocolo IEEE 802.1x com as seguintes funcionalidades: atribuição de VLAN conforme a autenticação do usuário, posicionamento da porta em uma VLAN “de convidados” caso não haja falha de autenticação, reautenticação forçada de todas as portas, reautenticação periódica e definição de período de inatividade após falha de autenticação. |  |  |

| Lote | Item | Produto | Quantidade | Cronograma de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 (cont.) | 7 (cont.) | 22. Deve permitir a configuração de portas confiáveis e não confiáveis de forma a manter uma tabela corelacionando informações como porta, VLAN, IP, MAC para cada interface não confiável. 23. Deve suportar a configuração de uma VLAN de voz em cada porta para a separação do tráfego de telefonia IP; 24. Deve possibilitar a criação de perfis de configuração da porta para cada tipo de máquina, como switches, roteadores, servidores, estações etc, que será conectada ao switch; |  |  |
| 5 | 8 | Rack Fechado – Servidor Capacidade de Carga de até 300 Kg Rack em aço padrão. 2,10 m altura, 44 Us.Rack totalmente fechado protegendo seus dispositivos. Especificações EIA 310-C. Laterais removíveis de fácil acesso. Construído através de perfis de aço. Porta frontal com vidro Temperado e chave, c/ 6 bandejas | 06 Unidades | 20 dias corridos |

1.2 Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no seguinte endereço: Almoxarifado Central da UESB, Estrada do Bem Querer, Km 04 - Vitória da Conquista - BA.

1.3 Especificações para elaboração da proposta de preços

1.3.1 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.

1.3.2 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.

1.3.3 Todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos de todos os produtos ofertados.

1.3.4 Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos produtos cotados, que estejam impressos em idioma diverso do nacional, deverão ser apresentados com tradução para o português.

1.3.5 O prazo de garantia dos produtos será de 03 (três) anos para os microcomputadores, servidores e switches (Itens 01, 02, 03, 04, 06 e 07) e de 01 (um) ano para o Nobreak e Rack Fechado (itens 05 e 08).

1.3.6 A APRESENTAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO deverá incluir os seguintes itens:

1.3.6.1 Regras e procedimentos de abertura e acompanhamento centralizado dos chamados, indicando claramente o contato toll-free, bem como os contatos alternativos disponíveis – fax, e-mail, aplicação web ou recurso similar – para efetuar o registro dos chamados e dos respectivos atendimentos.

1.3.6.2 Relação da(s) unidade(s) de assistência técnica que o fabricante possui ou terceiriza no Estado da Bahia. A relação deverá incluir, ainda, as informações de contato de cada uma dessas unidades (endereço postal, telefone, fax, e-mail, pessoa ou pessoas responsáveis etc.).  Sendo essas unidades terceirizadas, indicar também o nome e CNPJ das respectivas

empresas e anexar os correspondentes contratos de terceirização dos serviços de assistência técnica.

1.3.7 As DECLARAÇÕES DE RESPONSABILIDADE deverão ser assinadas por todas as empresas envolvidas (fabricante, revendedor e prestadores dos serviços de assistência técnica) seguindo, conforme o caso, o modelo mais adequado dentre os listados no Anexo VI.

1.3.7.1 Todas as declarações de responsabilidade deverão ser apresentadas exclusivamente em original, dirigidas especificamente á UESB e em relação a este processo licitatório, emitidas em papel timbrado, e assinadas por representante legal com poderes de administração para exercer direitos e assumir obrigações contratuais em nome da respectiva empresa, anexando documentação válida e suficiente para comprovar a posse ou delegação de tais poderes.

2. DETERMINAÇÕES ADICIONAIS:

Além das determinações contidas na PARTE C – DISPOSIÇÕES GERAIS, bem como daquelas decorrentes de lei, deverão ser observados os seguintes itens neste instrumento convocatório:

2.1 É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.

2.2 Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até quinze dias contados da data da celebração do ajuste, será dispensada a atualização financeira correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze dias, em conformidade com o inc. II do art. 82 da Lei nº 9.433/05.

2.3 Tratando-se de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.

2.4 Indicação de um representante, com atribuições de Gerente do Contrato, o qual terá plenos poderes de decisão por parte da empresa e se responsabilizará pela adequada prestação dos serviços de manutenção corretiva e atendimento em garantia. Pela parte da UESB, as decisões operacionais serão tomadas pela Unidade Organizacional de Informática - UINFOR, que se incumbirá de fiscalizar a execução e efetuar as notificações pertinentes.

2.5 O produto ofertado deverá possuir serviço de manutenção corretiva e garantia integral “on site” pelo período de 03 (três) anos, conforme condições expressas neste Termo de Referência. Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada on-site, na cidade de Vitória da Conquista-Ba, exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo.

3. CONDIÇÕES MÍNIMAS DE GARANTIA

3.1 Todos os componentes fornecidos deverão ser cobertos por uma garantia integral de 03 (três), à exceção dos itens 05 e 08 – Nobreak e Rack Fechado (garantia de um ano), incluindo todo e qualquer serviço e a reposição de toda e qualquer peça ou componente necessários à operação normal do equipamento.

3.2  A efeito da compreensão do parágrafo precedente, entender-se-á por “garantia integral” a cobertura de todo e qualquer defeito, avaria, desgaste ou disfunção ocorrido nos equipamentos, independentemente de ser ou não decorrente de falha na fabricação. A exclusão de responsabilidade sob alegação de uso incorreto somente será admitida após reconhecimento pela Unidade Organizacional de Informática – UINFOR. Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada on-site, na cidade de Vitória da Conquista-Ba, exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo.

3.3 Visando preservar a garantia dos equipamentos, apenas o fabricante e suas autorizadas terão acesso aos lacres de segurança, conseqüentemente:

3.4.1 O lacre de segurança será retirado exclusivamente pelos técnicos prestadores do atendimento em garantia, sendo colocado imediatamente um novo lacre com recursos de segurança iguais ou superiores aos do lacre retirado.

3.4.2 Todo acesso ao interior dos equipamentos, mesmo nos casos de intervenções não corretivas (acréscimo de memória, instalação de novas unidades de disco, etc.), será efetuado exclusivamente pelo fabricante ou suas autorizadas.

3.4 Visando minimizar o tempo de indisponibilidade dos equipamentos, os atendimentos deverão ser prestados no menor prazo possível. Caso o conserto imediato seja inviável, serão instalados equipamentos de backup nos seguintes prazos:

3.5 O prazo para atendimento ao chamado técnico da UESB, para:

3.5.1 Microcomputadores: será de no máximo 04 (quatro) horas contados a partir da abertura do chamado e será dado pelo fabricante ou pela assistência técnica autorizada e indicada por este, mediante declaração solidária. O equipamento não poderá ser retirado das instalações da UESB/UINFOR, a menos que substituído em caráter definitivo, por outro novo similar ao danificado;

3.5.2 Servidores e Switches: será de no máximo 06 (seis) horas contados a partir da abertura do chamado e será dado pelo fabricante ou pela assistência técnica autorizada e indicada por este, mediante declaração solidária. O equipamento não poderá ser retirado das instalações da UESB/UINFOR, a menos que substituído em caráter definitivo, por outro novo similar ao danificado;

3.6 Se, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, não for alcançada uma solução completa, restituindo-se o equipamento original ao seu perfeito funcionamento, o equipamento em backup será transferido em definitivo, sem ônus, para a UESB, providenciando-se a documentação necessária ao seu tombamento.

3.7 Caso a garantia oferecida pelo fabricante dos equipamentos não comprometa prazos de solução, será permitido ao próprio licitante anexar declaração, assinada por mandatário devidamente credenciado, assumindo a obrigação de disponibilizar equipamentos de backup sempre que os prazos acima indicados não forem atendidos.

3.8 Para optar por esta solução, o licitante deverá agir em estreita relação com o(s) prestador(es) de assistência técnica, antecipando-se a disponibilizar os equipamentos para backup, posto que não será admitida a indisponibilidade das máquinas além dos prazos acima definidos.

3.9  A permissão acima visa, exclusivamente, garantir os prazos de solução através da colocação dos backups. Em nenhuma hipótese será permitido ao licitante que não seja fabricante dos equipamentos assumir aspectos da garantia que são privativos do fabricante e sua rede autorizada, tais como a extensão do prazo de cobertura e a execução direta dos serviços.

3.10 O atendimento aos prazos de solução e backup acima definidos será rigorosamente exigido durante todo o período de vigência da garantia, podendo o seu descumprimento acarretar as sanções definidas nos arts. 184 e 185 da Lei Estadual 9.433/05 e outras normas legais pertinentes.

3.11 A insuficiência da infra-estrutura de assistência técnica não poderá ser alegada como justificativa do não atendimento aos prazos-limite acima definidos. Independentemente da capacidade atual de atendimento, os prestadores dos serviços de assistência técnica em garantia deverão arbitrar os meios para atender os prazos exigidos, mesmo que isso leve à necessidade de criar novas unidades, disponibilizar maior número de profissionais ou providenciar seu deslocamento a partir de outros centros de atendimento.

3.12 Também a falta de peças não poderá ser aceita como justificativa do não atendimento aos prazos-limite acima definidos. É obrigação do prestador dos serviços de assistência técnica em garantia a manutenção de um estoque de peças em número suficiente para não depender de eventuais interrupções no fornecimento.

3.13 Independentemente de a prestação de serviços ser ou não terceirizada, será obrigação do fabricante (ou, se for o caso, do licitante revendedor que houver optado por assumir esse ônus) manter um número adequado de equipamentos de backup na unidade de atendimento para evitar o retraso na substituição dos equipamentos não consertados nos prazos exigidos.

3.14 Para ingressar às instalações da UESB, todos os técnicos deverão portar identificação funcional (crachá) da respectiva empresa, prestadora dos serviços de assistência técnica.

3.15 Durante todo o período de garantia, o fabricante deverá manter site de suporte na Internet, possibilitando efetuar o download dos drivers dos diversos componentes, devendo a URL correspondente ser indicada formalmente nos anexos à proposta comercial.

3.16 Durante todo o período de garantia, o fabricante deverá manter central telefônica com contato toll-free (0800) ou outro número sem ônus para UESB, para abertura de chamado técnico, devendo o número correspondente ser indicado formalmente nos anexos à proposta comercial.

4. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

4.1. A entrega dos equipamentos deverá acontecer, como máximo, em 20 (vinte) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato, devidamente publicado na imprensa oficial.

4.2. Todos os componentes e acessórios cotados deverão ser entregues instalados e funcionando perfeita e simultaneamente.

4.3. Todos os componentes deverão ser fornecidos com seus respectivos device drivers para Windows e Linux, possibilitando, assim, uma eventual mudança de ambiente operacional.

4.4. Todas as embalagens deverão possuir identificação externa, indicando marca, modelo e configuração sumária.

4.5. Todas as máquinas deverão possuir configuração idêntica e rigorosamente igual à descrita na PROPOSTA COMERCIAL e ao equipamento de amostra, respeitando rigorosamente as marcas e modelos de cada um dos componentes especificados.

4.6. Caso, entre a data de apresentação das propostas e a entrega dos equipamentos, algum componente não possa ser utilizado em razão de ter sido descontinuado pelo respectivo fabricante ou não estar disponível no mercado, o licitante, após comprovação suficiente do fato impeditivo, poderá oferecer a substituição por um similar de recursos iguais ou superiores, condição esta que, para ser aceita, deverá ser previamente aprovada pela UINFOR.

4.7. No ato da entrega, na presença de prepostos da UESB e da licitante vencedora, será realizada a verificação de todos os equipamentos fornecidos, devendo constatar-se total e absoluta funcionalidade e estrita correspondência com as especificações do edital e proposta comercial (respeitadas, se for o caso, as substituições porventura definidas com amparo no parágrafo precedente). Qualquer discrepância não autorizada poderá motivar a rejeição do lote completo.

4.8. Na hipótese de os equipamentos terem sido rejeitados na verificação, a empresa terá direito a apresentar, sem que isso justifique ultrapassar o prazo de fornecimento previamente estabelecido, um novo conjunto de equipamentos, feitas as devidas correções.